## Slide 1
SHUYI LINK | DIGITAL FACTORY SOLUTION
数益工联 | 芜湖罗尔科精密工业有限公司 数字化工厂解决方案

## Slide 3
1/ 项目概述
2/ 方案规划说明 3/ 项目实施效果 4/ 实施规划安排

## Slide 4
开源
品牌效应 | 新订单
降本增效
进度实时监控| 工艺参数管控
透明工厂
设备物联采集 | 解除“黑箱 ”| 标准化
罗尔科精密工业有限公司
芜湖罗尔科精密工业有限公司于 2013年03月26日成立 。公司经营 范围包括：精密冷成形金属件 、冲 压件 、车制件 、金属组合件及其他 精密金属配件 、模具制造 、销售等。
调研范围： 整厂
调研方向： 业务流程 、设备物联 、 网络及服务器现状
1.1 / 项目背景介绍
SHUY ILl nl《

## Slide 5
05 设备多样化
• 行业特点： 工艺路线长 ，工序多， 自动化设备 种类繁多，新老设备兼有，物联壁垒高
• 系统需求：物联开发能力要求高，兼容性高， 平台化，可配置
04 柔性化
• 行业特点： 自动化柔性线业务需求快速增长 ， 亟需实现产品定制化 、精度高 、质量严 、交付 快的需求
• 系统需求：系统灵活可配置，适应不同产品， 不同工艺流程，适配多种复杂场景
01 精密化
• 行业特点：对尺寸精度 、仿形精度，加工精度 一致性要求高
• 系统需求：控制计划，过程质量检验标准化 ， 4M变化点管理，SPC控制 ，生产要素可追溯
02 自动化
• 行业特点： 自动化设备使用，提升生产效率， 保证产品质量
• 系统需求：设备状态实时监控，性能数据实时 获取 ，工艺参数监控，设备物联为智能化准备
03 集成化
• 行业特点： 多台自动化单元设备集成为一个能 协调工作的设备群
• 系统需求：系统既能以单机形式进行部署，也 能适应集成化后以虚拟组产线的方式部署运行
1.2/ 精密加工行业特点
SHUY ILl门l《

## Slide 6
1.3/ 项目预期目标
1 生产过程人机料法要素在线全追溯
• 设备状态实时监控 | 准确开机率
• 工艺参数实时查看 | 工艺参数变化监控
• 库存管控 | 生产批次过程流转监控
2 质量控制体系内置， 过程质量管控数字化
• 变化点控制 | 生产报工数量 、设备异常等监测
• 检验流程自动触发 | 不同产品工艺规则下发执行
• 维修问题分析 | 反推产品质量提升
3 生产数据透明化， 实时获取完工数量
• 一物一码 | 实现产品质量全追溯
• 订单及时交付 | 进度监控 、物料齐套率
• 日/月/报表推送 | 报表推送给高层管理者
4 加工 、测试设备物联采集及业务应用
• 数据闭环管理 | 开机率 、合格率 、工艺参数等
• 异常快速响应 | 4M1E全流程数字化异常管理

## Slide 7
1/ 行业优势对比
2/ 方案规划说明
3/ 项目实施效果 4/ 实施规划安排

## Slide 8
功能模块 | 痛点 | 解决方案 | 
计划报工管理 & 报表管理 | 1.ERP排的是车间计划 ，生产计划通过excel人为下发， 计划拆解及下发流程繁琐 | 计划排产 报工管理 | 生产订单关联ERP，基于BOM和工艺路线生成工单 ， 审核下发到指定机台/产线；计划切换权限管控，遇 上插单一键暂停计划，启用新计划，待插单计划完成 可重启原有计划
 | 2.生产信息滞后，计划达成情况无法实时监控，在金 蝶云进行工序报工及出入库操作，累计上报定时查看 进度，操作繁琐且数据无法及时获取 | 生产报工 采集报工 进度监控 | 根据现场员工扫码报工及提交的报废数量，得到各工 序/产线的实时产量数据，可通过看板进行动态展示； 班次结束后班次计划达成率直出，可在web端实时 查看，节省线下统计时间
 | 3.员工绩效，计时/计件薪资人工统计繁琐 ，员工能力 考核缺乏参考数据 | 生产报表 | 实时UPPH查询报表 、计时/计件工资报表 、人均产 出明细表等
 | 4.生产报表纸质形式传递 ，车间管理看板手动更新， 数据容易失真 。 | 生产报表 生产看板 | 各工位生产工单进度进行自动汇总和定点显示，支持 远程查询和进度延误报警。
2.1/ 管理现场痛点和解决方案解析
SHUY ILl nl《

## Slide 9
功能模块 | 痛点 | 解决方案 | 
设备管理 | 1.设备运行状态难以监控，依赖人工线下统计，且 设备停机时长统计不连续，缺乏真实的设备开机率 | 终端物联采集 设备报表管理 | DFS工控机自动采集设备判断 ，生成停机报警，梳 理状态数据，形成开机率，结合实际节拍和质量报 废自动统计生成 OEE
 | 2.设备异常时间节点难以准确记录 ，故障报修流程 延迟高，反应慢 。 | 故障报修 设备报表 设备看板 | 设备故障原因自动上报， 上报后通过短信等方式点 对点推送到相关人员， 现场看板实时显示设备异常 情况 ，维修完成后自动生成维修履历
 | 3. 设备实时运行状态在车间或者办公室未进行目视 化显示 | 设备看板管理 | DFS工控机采集设备状态， 现场看板实时播放物联 设备的开停机情况 、当前设备生产产品 、操机人员 情况等
质量管理 | 1.过程检验依靠纸质单据和EXCEL进行统计记录和 归档，数据难以分类进行分析,并造成追溯困难 | 检验计划管理 过程检验管理 | 内置质量控制计划,检验员使用PAD完成生产过程巡 检，选择点检项输入对应参数,对质检结果进行自动 判定
 | 2.质量检验和生产无强关联,过程检验不合格结果反 馈不及时,不良品流出，造成质量风险和成本浪费 | 检验计划管理 过程检验管理 质量看板管理 | DFS可将控制计划和生产报工相关联 ，首检判定不 合格,质量状态灯变红，使该机台无法下料报工 ，防 止不良品流转
2.1/ 管理现场痛点和解决方案解析
SHUY ILl nl《

## Slide 10
功能模块 | 痛点 | 解决方案 | 
人员管理 | 1. 员工上岗时间统计模糊，上机时间无法计算 。 | 考勤管理 | 通过人脸识别或刷卡记录员工上机 、下机，统计员工 实际在岗时长 ，实现员工的岗位认证 、绩效考核 、技 能矩阵 、上班时间不上岗时间差异对比分析。
 | 2. 人员技能矩阵在现场做到目视化，但并在员工上岗作 业时未进行关联和验证 。 | 技能矩阵 | 通过人脸识别或刷卡验证员工对应上岗资质，细化认 证维度至设备 ，工位，产品，操作内容等。
目视化看板 | 1. 现场信息看板展示基于纸质化报表，信息查询繁琐， 更新频率低 。 | 看板管理 | 针对不同生产环节生成不同的基本管理看板以及生产 运营看板 ，帮助管理人员更加便捷快速的聚焦必要信 息。
 | 2. 现场报警信息无目视化显示或播报，信息接收难度大， 人员反应不及时 。 | 异常管理 安灯管理 | 通过短信 、邮件 、看板等通知方式进行消息快速传递， 处理以及异常响应升级机制建立, 并展示异常当前实 时状态 、等待处理时长 、优先级等。
分析报表 | 1.现场管理报表需要人员手动制作，维护和管理 | 各模块报表管理 信息流推送 | 管理报表系统直出，在后台直接查询获取 ，实现数据 透明化，并可每日 、每周 、每月对工厂数据自动进行 邮件推送
2.1/ 管理现场痛点和解决方案解析
SHUY ILl nl《

## Slide 11
财务管理 成本管理 生产管理 仓库管理 销售管理 采购管理 |  | 毛坯件 下料 机加工 热处理 清洗 检验 包装 SHuy iLl nI《 检验包装 设备铭牌 流转二维码 智能终端采集 PAD检验报工 |  | 
 | 供应商 客户 |  |  | 生产调度中心
生产制造层
2.2/ 总体规划图 | 数字工厂项目整体情况
企业资源层
DFS（ WMS 、MES 、SCADA 、QMS 、EAM……）
SHUY ILl nl《
API
中间表
激光打码
自动分选
机加工
来料检验
电视看板
扫码上料
条码打印
PDA扫码
SHuy iLl nI《
ERP

## Slide 12
 | 质量管理 集合控制计划内置以及检测设备物联，使得检 测结果有据可查 、有据可依，并且可实时反馈 检测结果，可疑品追踪锁定，必要时可进行远 程锁机 ，防止不良品继续流转； 自动生成检测 结果分析 ，关联质量因素预警
人员管理
员工二次考勤 ，获得人机交互信息，可对人员 工时统计，进行班次产量分析以及实施
UPPH 产出分析等，后台自动生成员工到勤 率报表，产量报表 ，人员工时报表等
Mi 报表管理
自动生成管理相关的报表/VSM图等，提升管 理效率 ，实现管理转型升级
目 计划报工管理
实现计划的精准下发 ，获取实时的产量数据， 实现有效的计划进度监控
产品全追溯
可实现批次产品全追溯 ，生产过程工艺监控分 析，质量数据采集 ，生产过程防错
设备管理
记录设备到厂后的生产 、维修 、保养等数据信 息 ，获取设备的全生命周期清单，结合物联获 取设备实时生产 、开机数据，提升设备OEE
看板管理
有效的利用业务数据形成运营管理看板，提升 运营效率，快速决策
条码管理
一物一码保证系统数据准确，在线打印提升生 产效率
田 无纸化文档
无纸化标准作业文档 ，点对点实时更新文档保 证文档下发准确性 、实时性，提升生产效率 。
异常快速响应
数字化ANDON系统，提升异常的反馈效率异 常柏拉图自动生成 。
通过对芜湖罗尔科精密工业有限公司的初步调研， 结合现场设备及部署需 求， 数字化方案一期共规划11个模块,36个功能
范围为： 冷挤 、表面处理 、热处理 、孔车间 、车制车间 、机加工车间
工艺管理
实时记录生产节拍数据 ，工艺程序 ，工艺数据， 有效优化节拍，提升加工效率
2.3/ 功能模块规划
SHUY ILl nl《

## Slide 13
计 划 报 工 看 板 管 理 设 备 管 理 | 人 员 管 理 工 艺 管 理 质 量 管 理
2.4/ 现场业务流程框架 - 生产车间
SHUY ILl nl《
业务功能

## Slide 14
 |  | 业务功能
 |  | 质 量 管 理
 |  | 报 工 管 理
SHUY ILl nl《 |  | 
2.4/ 现场业务流程框架 - 返工报废

## Slide 15
序号 | 模块 | 功能 | 上线区域 | 功能释义 | 预期效果
1. | 计划报工管理 | 1.1 计划排产 | 机加工车间 | 计划精准下发到具体设备 、工序 、人员； 生产过程中的人员 、工装 、质量 、产量等信息都可关联生产订单/计划 ； 现场返工计划排产 | • 与ERP对接或人工在系统内排产 ， 计划一键下发， 直接下发日计划到 机台 • 设备物联采集实时产量， 报工数据 有据可循 • 生产进度信息实时更新 、秒级查询， 一键直出报表 ，减轻人工压力
 |  | 1.2 生产报工 |  | 实现产品在不同工序 、设备 、人员产量实时上报统计； 生产批次过程流转监控以及报废数统计， 下料扫码报工； 异常在线返修报工记录 | 
 |  | 1.3 上料防错 |  | 产线上料前进行扫码防错， 一旦发现上道质量不良或者上错料， 立刻进行防错提示 | 
 |  | 1.4 进度监控 |  | 生产订单/产量/人员/物料投料等生产相关要素实时监控 ，现场看板实时显示生产进度 | 
 |  | 1.5 生产管理报表 |  | 针对生产过程追溯情况 、流转呆滞情况 、产量分析等相关数据分析展示， 如计划达成率 、订单 进度监控 、呆滞分析报表 、报工产量分析等 | 
2. | 产品全追溯 | 2.1 批次过程管理 |  | 批次产品二维码打印 ，规则管理 ，在制品过程生产工艺 、质量检测情况 、加工 、流转防错情况 等跟踪记录 | • 通过现场员工的报工操作和采集的 数据实现人机料法环的强关联 • 扫描批次码一键带出所有信息
 |  | 2.2 追溯报表管理 |  | 针对产品的过程追溯查询 、在制品分析 | 
2.5/ 模块功能列表清单 - 1
SHUY ILl nl《

## Slide 16
序号 | 模块 | 功能 | 上线区域 | 功能释义 | 预期效果
3. | 设备管理 | 3.1 设备台账管理 | 机加工车间 | 设备一物一码管理， 设备唯一身份铭牌管理 ，对设备分类 、设备型号等进行管控（包括生产设 备 、实验室设备 、关键特种设备 、辅助生产设备） | • 设备一物一码管理 ，状态实时监控， 在PC端实时查看各设备状态 • 设备真实开机率 、OEE 、异常信息 报表直出 ，便于数据分析 • 人机交互信息大屏实时显示
 |  | 3.2 状态监控管理 |  | 监控设备在生产过程中的开停机状态 、异常 、开机率 、性能稼动率 、合格率 、OEE等， 支持在 PC端实时查看各设备状态， 以及现场看板实时播报设备异常停机状态 | 
 |  | 3.3 故障报修管理 |  | 设备故障自动上报， 来料 、计划等其他异常原因员工手动上报， 上报后通过邮箱 、短信 、看板 、 OA等方式点对点推送到相关人员， 现场看板实时播放设备异常情况 | 
 |  | 3.4 设备点检保养 |  | 设备日常点检 、周/月保养计划执行情况管理， 以及根据制定的点检保养计划系统进行提醒 | 
 |  | 3.5 设备报表管理 |  | 设备停机异常柏拉图 、开机率 、性能稼动率 、合格率 、设备OEE 、设备当前生产的订单及产量 情况等 | 
 |  | 3.6 设备看板管理 |  | 现场看板实时播放物联设备的开停机情况 、当前设备生产产品 、操机人员情况等 | 
4. | 工艺管理 | 4.1 工艺监控 |  | 终端物联的设备实时监控生产过程的关键工艺加工参数， 实现工艺上下限超差报警 | • 通过采集数据确认 员工/过程/工艺能力
 |  | 4.2 节拍监控 |  | 实现每个产品的生产实时节拍监控统计， 节拍优化对比 | 
2.5/ 模块功能列表清单 - 2
SHUY ILl nl《

## Slide 17
序号 | 模块 | 功能 | 上线区域 | 功能释义 | 预期效果
5. | 质量管理 | 5.1 来料质量管理 | 机加工车间 | 根据采购物料类型设定检验规则， IQC扫描供应商在DFS中打印的物料条码进行取样检验 | • 控制计划内置 ，提升管理颗粒度 • 详细统计报废 、返工等信息 • 质量合格率等信息实时统计 、 输出信息 • 检验流水记录实现无纸化， 线上一 键查询
 |  | 5.2 过程质量管理 |  | 根据质量控制计划对生产过程每道工序的首末件 、巡检等进行操作统计 、 报告采集判定 、批次冻结隔离等 | 
 |  | 5.3 控制计划管理 |  | 用于针对不同产品 、检验类型 、方法以及对应抽检比例 进行质量控制计划的输入和监控提醒 | 
 |  | 5.4 质量异常管理 |  | 发现质量异常问题时及时上报， 实现质量的三不原则 | 
 |  | 5.5 过程统计SPC |  | 根据采集信息或者检验录入的数据， 自动直出SPC分析图 | 
 |  | 5.6 质量报表管理 |  | 包含SPC分析 、一次合格率 、质量异常柏拉图 、报废分析 、报废率统计 、检验效率统计 、 控制计划执行准确率统计 、质量成本报表等（支持PAD端检验数值输入后生成SPC） | 
6. | 人员管理 | 6.1 考勤管理 |  | 通过人脸识别方式记录员工上机 、下机， 实现人机交互 ，后台自动生成员工到勤率报表 ，产量 报表， 人员工时报表等， 方便对人员进行绩效分析及实施 UPPH 产出分析等 | • 通过数据详细考核员工能力 • 人员产量直出， 工资 、绩效 实时统计 • 人员分权限管控
 |  | 6.2 计时计件工资 |  | 系统定义工价 ，通过终端采集 、扫码报工方式实现产量采集， 系统可从设备 、订单 、 产品等维度自动计算计件工资 ，按照在终端的二次考勤时间计算计时工资 | 
2.5/ 模块功能列表清单 - 3
SHUY ILl nl《

## Slide 18
序号 | 模块 | 功能 | 上线区域 | 功能释义 | 预期效果
7. | 异常快速响应 | 7.1 异常分类管理 | 机加工车间 | 根据不同部门异常情况进行异常一级分类 、二级分类以及异常负责部门管理 | • 异常短信推送 • 异常分析报表直出 • 设备停机超过一定时长后做异常处理， 自动上报 • 异常处理进度实时监控 ，确保生产现 场的所有异常及时处理和响应
 |  | 7.2 安灯管理 |  | 结合设备采集自动触发异常停机原因 ，通过短信 、邮件 、看板等通知方式进行消息快速传递 并处理以及异常响应升级机制建立， 设备停机超过一定时长后做异常处理， 自动上报 | 
 |  | 7.3 异常升级管理 |  | 对超过一定时间未响应的异常进行升级上报 ，确保所有异常可以得到及时的 处理 | 
 |  | 7.4 异常响应看板 |  | 展示异常当前实时状况 、等待处理时长 、优先级等 | 
 |  | 7.5 异常分析报表 |  | 自动生成异常柏拉图分析 、异常快速响应分析 、MTBF/MTTR等 | 
8 | 无纸化文档 | 8.1 文档下发 |  | 实现现场工艺文档 、SOP 、质量文件 、设备文档等后台统一收发 ，现场实时查看（支持对接） | • 从其他系统一键导入,文档在线查看 • 与计划关联 ，快速查看对应的图纸
 |  | 8.2 文档查看 |  | 终端/移动端上查看文档下发管理中下发的所有相关文档， 支持放大 、缩小 、旋转等操作 | 
2.5/ 模块功能列表清单 - 4
SHUY ILl nl《

## Slide 19
序号 | 模块 | 功能 | 上线区域 | 功能释义 | 预期效果
9 | 条码管理 | 9.1 基础条码打印 | 机加工车间 | 报工流转批次 、质量检验 、人员 、库位等基础条码打印 | • 现场条码规则明确， 减少唛头打印工作量
10 | 报表管理 | 10.1 邮件推送 |  | 管理报表邮件推送， 每日 、每周 、每月分析数据推送 | • 每日或每周推送数据报表， 不同的管理人员看到不一样的数据， 方便总结分析 • 现场看板实时播报， 生产数据实时展示
 |  | 10.2 信息流推送 |  | 自动生成生产管理分析报表（人 、机 、料 、法） | 
11 | 看板管理 | 11.1 基础看板管理 |  | 针对不同生产环节生成不同的基本的管理看板以及生产运营看板 | 
 |  | 11.2 运营管理看板 |  | 看板平台支持用户二次开发和设计 ，基于DFS各业务模块数据表， 配置对应业务相关看板 | 
2.5/ 模块功能列表清单 - 5
SHUY ILl nl《

## Slide 20
支持95%以上工业设备的数据采集 | 卧式车床 、水平式机床 、立式机床 、动平衡 、 | 自动化装配线
内置1000+工业通讯协议 | 打标机 、清洗机 、矫正机 、抛光机 、淬火机 、 滚丝机 、三坐标 、齿轮齿廓仪等 | 点位计划下发 扫码报工实时录入
各类生产设备（ CNC 、检测设备 、自动化装配线等）
2.6/ 解决方案 | 设备物联
打印机 扫码枪 二维码
多种类型设备数据全面直采
设备全面联网
SHUY ILl门l《

## Slide 21
A01
： 6m
拍： --
· 人员信息交互（人脸识别）
· 实时采集设备数据显示
覆盖95%以上工业设备，包括压铸机 、 注塑机 、焊接机 、CNC 、冲压机 、非标装 配线等；
· 内置1000+工业通讯协议；
· 支持边缘数据计算处理， 时延不超过 3ms；
支持有线 、WI FI 、5G多种通讯方式； · 支持本地保存，保证数据完整性 。
床
加工数
pm
· 车间现场端业务功能配置
SHUY ILl nl《
2.6/ 设备物联技术
# 现场设备部署智能终 端
· 人员信息交互（刷人员IC 卡）
· DFS 实时交互现场层业务数 据
C N C
·
·

## Slide 22
设备调研范围： 冷挤 、表面处理 、热处理 、孔车间 、车制车间 、机加工车间 、模具车间
调研结论：本次调研设备共179台 ，其中机加工车间68台发那科CNC ，可以直接采集， 1台大隈设备需客户联系厂家进行授 权后支持采集 ，冷挤车间设备3台采集PLC内信息 ，2台为进口设备需IO采集；表面处理和热处理车间均可以采集PLC信息 ，车制 车间以广数928控制器为主，设备型号较老且无接口，可通过IO采集；模具车间共计12台设备 ，大多数为纯电路设备且无控制器， 需加装IO模块获取设备状态信息；
可采集参数有： 设备状态 ，生产节拍 ，生产产量 ，异常报警等（其余可采集设备参数待进一步调研）
需提供支持：
• 1 、提供设备IP地址，修改设备IP地址和网口通讯参数（必要的情况下）；
• 2 、提供plc设备需采集参数的寄存器地址
• 3 、大隈设备需客户联系厂家授权；
SHUY ILl nl《
2.6/ 物联规划

## Slide 23
序号 | 硬件 | 推荐品牌 | 数量 | 应用场景
1 | 智能终端 | SHUYI LINK 17寸 | 40 | 应用场景： 加工中心（ 24台） * 10 ，数控机床（ 37台） * 15， 自动化上料线（ 9 条） *3 ，磨床（ 2台） *2， 津上精密（ 8台） *4， 津上走心机（ 7台） *3， 北村 精密（ 2台） * 1 ，滚丝机（ 4台） *2 应用功能： 设备物联 、人员管理 、异常管理 、质量控制 、节拍监控 、工艺参数监 控 、无纸化电子文档
2 | PDA | 新大陆 MT66-2XA | 3 | 应用地点： 设备&5S点检*3 应用功能： 设备点检 、设备管理
3 | PAD | 华为BAH4-W39 | 5 | 应用地点： 过程检验*5 应用功能： 来料质量检验 、过程质量检验判定 、质量异常冻结隔离
4 | 扫码枪 | 斑马DS2278/DS4308 | 40 | 与智能终端配套使用
5 | 电视 | 海信65E3F 海信43E3F 小米-E43S | 4 | 应用场景： 综合运营看板*1 、设备状态监控*3 、
6 | 打印机 | 斑马ZD888 | 1 | 应用场景： 车间基础条码打印 应用功能 ：在线标签打印 、基础条码打印
2.6/ 实施规划安排 – 硬件投入预估
SHUY ILl门l《

## Slide 24
2.6/ 设备物联清单 - 01
SHUY ILl nl《

## Slide 25
SHUY ILl nl《
2.6/ 设备物联清单 - 02

## Slide 26
n 支持私有云 、混合云等部署方式;
n 支持接入ERP 、OA等系统；
n 采用Spring Cloud和Spring Cloud Alibaba微服务 架构 ，支持集群化部署 ，提供高可用 、高性能的应 用服务。
n 使用Redis集群作为缓存层 ，使用高吞吐量消息中 间件进行服务解耦，支撑海量并发读写压力。
n 采用Docker容器技术和K8S容器编排技术 ，支持应 用一键式部署 ，敏捷交付 、弹性扩容以及容灾的能 力。
n 使用云原生技术， 为业务应用提供标准微服务的运 行 、监控 、治理平台 ，提供高效 、高可靠的分布式 系统，拥有极致的调度和计算能力。
2.7/ 实施规划安排 – 应用开发技术
SHUY ILl门l《

## Slide 27
1 ）系统间低耦合， 互不影响；
2 ）数据同步可靠： 内置同步数据库和异常处理模块；
3 ） 图形化监控页面： 实时查看数据同步状态和历史日志；
4 ）API接口实时推送
5 ）API定期同步
6 ） 中间表定期同步
2 . 7 / 实施规划安排 – 应用开发技术
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP

## Slide 28
服务质量 | IaaS SLA：99.5%， 中小升级平滑无感 ，大版本大型升级24小时内 。内网网络质量通畅时，体验流畅 。数据按天备份 |  | 
类型 | 配置要求 |  | 数量
本地化部署 （裸金属实体服 务器） | 服务器 | CPU： 48核 | 4
 |  | 内存： 192GB | 
 |  | 硬盘： 企业级高速机械硬盘 15K raid5（iops能达到300+且 io延迟20ms以内） 或 固态硬盘 首次部署可用容量2T，后续按需加 | 
 |  | 网卡：万兆（千兆） | 
 | 交换机 、路由等设备需求 | 万兆（千兆）交换机 | 1
云端部署 | 云服务器（阿里云 天翼云 微软azure云 华为云） | CPU：48核 | 4
 |  | 内存： 192GB | 
 |  | 硬盘： 100G 系统盘，数据盘2T， 后续按需扩容 | 
2.7/ 实施规划安排 – 服务器投入预估
注： 私有化部署与公有云部署二选一即可
SHUY ILl门l《

## Slide 29
1/ 行业优势对比
2/ 方案规划说明
3/ 项目实施效果
4/ 实施规划安排

## Slide 30
4 工序检验， 防止跳/漏序加工
1 排产派工至班次 、设备
3 实时获取完工数据
测试结果完整性
3.1/ 解决方案 | 计划报工
智能终端切换计划
5
2
SHUY ILl门l《

## Slide 31
3.1/ 解决方案 | 质量管理
扫码取样，定期提醒 过程质量数据录入 过程变化点管理
控制计划内 送检提醒 三坐标报告抓取 质量结果数据化
置
控制计划内置 质检取样 样品送达 质量报告自动采集 质量结果判定 结果通知
SHUY ILl门l《

## Slide 32
分选隔离
打印MRB标签
!
MRB判定
1 、找到可疑品
2 、扫描可疑品流转二维码
5 、让步/ 偏差控制流程
2 、标记缺陷
8 、质量处理（ MRB判定）
7 、可疑品放置于MRB区域
4 、通知领班/ QE
3 、放置至指定区域
6 、打印MRB标签
1 、找到可疑品
3.1/ 解决方案 | 质量管理-可疑品管控
数据分析直出
!
6 、返工/ 返修作业流程
4 、合格
7 、报废品控制流程
5 、冻结隔离
*产品报废排列图
SHUY ILl门l《
*产线直通率
发现可疑品
MRB判定
3 、判定
结束

## Slide 33
设备状态实时监控， 秒级呈现设备实时状态
3.1/ 解决方案 | 设备管理
设备性
能报表
直出
SHUY ILl门l《

## Slide 34
异常上报 | 异常处理 | 异常关闭
3.1/ 解决方案 | 异常安灯
1 异常上报并短信通知
2 处理全流程记录
4 异常升级机制
3 异常可一键委托
SHUY ILl门l《

## Slide 35
料
设备状态信息 机 设备异常信息 工装夹具 、刀具信息
测
原材料批次
备件油品信息
3.1/ 解决方案 | 全追溯
SHUY ILl门l《
法

## Slide 36
3.1/ 解决方案 | 工艺监控
工艺参数设定
工艺超差预警
工艺参数监控
实时监控
SHUY ILl门l《

## Slide 37
单件过程管理
通过对条码的管理 ，实现了对生产的防错， 防止了跳序 、漏序等生产问题的发生， 同 时也会对返工件等可疑件实现重点关注和 提醒，提高质量管理水平。
单件追溯查询
可查该产品的整个加工过程 ，生产信息 、 工艺情况，质量状态等重要数据，还原生 产情况。
3.2/ 实施效果 | 产品全追溯
SHUY ILl门l《

## Slide 38
3.2/ 实施效果 | 设备管理
设备实时监控
工程人员通过现场智能终端采集的设备运行状态，可以通过PC 、 电视看板查看设备 、产线实时运行状态。
异常安灯管理
针对生产过程中会频发如设备故障 、缺料 、加工异常等状况， 当出现异常时 ，系统会对相应的处理人员多种形式下发通知， 以确保响应人员能及时前往现场进行问题处理。
SHUY ILl门l《

## Slide 39
质量异常管理
针对生产中因各种生产异常导致的质量异常 ，生产过程中的质 量检验结果及时反馈 ，发生质量异常后的可疑批次冻结隔离返 工处理等 ，防止可疑产品的流出。
过程质量管理
根据控制计划自动触发检验流程 ，通过现场的智能终端 、PAD 以及PC端进行质量结果的判定和检验结果的录入， 以确保检验 的及时性和规范性 ，防止不合格品的继续生产
3.2/ 实施效果 | 质量管控
过程SPC分析
报废原因柏拉分析
SHUY ILl门l《

## Slide 40
3.2/ 项目实施效果 | 看板管理
罗尔科机加工车间运营看板
CNC02 CNC03 CNC04 CNC05
走心机1 走心机2
SHUY ILl nl《
走心机4
CNC01
走心机3
走心机5

## Slide 41
客户痛点/需求
• 精密加工行业加工链条长 ，生产现场变化点多，加工精度稳定性要求高，质量检验缺少标准 化 、透明化管理 ，生产过程信息难追溯
• 加工 、测试等设备物联采集及业务流程数据脱节
• 生产进度 、瓶颈工序计划达成率和标准产能 、加工精度稳定性不可控
实施内容
• 范围： BEV3 生产线 、
• 设备：加工中心 、数控车床
• 系统对接：物流系统（自研） 、内网共享文件
当前实施效果
• 瓶颈工序日产能同比增长80%
• 设备OEE瓶颈工序增长60%
• 精密零部件质检追溯更精准，质量文件管理更及时
成立时间： 2005
项目地址： 江苏 ·无锡
公司介绍： 利纳马集团是一家世界 级的为汽车工业市场设计与制造精 密金属零部件和系统的公司。
机加工行业+全连接数字化工厂
汽车零件加工
精密制造 | 利纳马
机加工（42台）
× SHU YI数益工联

## Slide 42
客户痛点/需求
• 行业特性是小批量 、 多品种的定制化生产模式， 需实现生产进度透明化 、制造周期缩短。
• 机加车间是舒普面向未来市场的门面， 展现舒普实力与管理， 机加工车间作为生产瓶颈车间， 以点带面， 为后续集团整体MES系统的建设打基础。
• 通过建设， 符合5G全连接工厂等相关政府申报需求
实施内容
• 范围： 机加工 、 喷涂车间（客户生产线还未建成）/原材料-机加-喷涂-钣金-电机-精铰-装配-成品
• 设备： 数控机床 、伺服压机 、线切割 、绕线机 、动平衡机 、数控折弯 、滚齿机 、激光切割机
• 系统对接： 鼎捷T100/OA泛微
当前实施效果
• 设备状态实时监控： 关键设备开机率上线一个月后平均提升8.5%
• 生产进度实时透明， 打瓶颈卡点， 助力订单快速交付
• 实现刀夹具系统管理， 联动立体刀具库， 找刀时间缩短30倍， 平均只需要30s左右
• 精密零部件质检追溯更精准， 质量文件管理更及时
× SHU YI数益工联
成立时间： 2006
项目地址： 浙江 · 宁波鄞州
公司介绍： 一家集自动化特种缝纫 机的研发 、生产 、销售和服务于一 体的国家级高新技术企业， 获得 400余项国家专利 。行业内为客户 提供缝制项目解决方案的倡导者
装备制造行业5G+全连接数字化工厂
AGV呼叫 、刀具工装夹具智能立体库
精密制造 | 舒普智能
机加工（91台）

## Slide 43
客户服务端
• 打通内部多系统信息孤岛，深度挖掘使
用，与多种设备 、系统等深入对接。
• 与客户共同成长 ，为客户提供全方面的
品质服务。
生产端
• 分析报表系统直出，提高生产效率 ， 降低制造成本 。以成本 、质量 、交期 为导向，用数据驱动决策。
• 不断打造智能分析- 预警- 管控-预测，
乃至智能决策的行业标杆数字化工厂。
业务端
• 基于设备物联，构建标准 、准确 、完整 、
实时 、透明的厂内制造协同。
• 从原材料 、生产加工过程到成品，全业务 流程进行数据采集，全面打通信息流 、数 据流。
3.3/价值提升 | 未来展望

## Slide 44
1/ 行业优势对比
2/ 方案规划说明 3/ 项目实施效果
4/ 实施规划安排

## Slide 45
4.1 1实施规划安排| 罗尔科数字化项目大日程图 – 四个月
SHUY ILl门l《

## Slide 46
序号 | 主要阶段 | 任务名称 | 持续时间 / 天 |  | 进度状态 |  | 
1 | 蓝图实施规划 | 蓝图调研规划 蓝图审核 产品蓝图转化 软件开发 系统测试 | 30 10 14 21 14 |  |  |  | 
2 | 智能终端物联采集 | 安装准备 安装与物联采集 交付验收 |  |  |  |  | 
3 | 服务器 | 方案与合同确认 订货安装 交付验收 |  |  |  |  | 
4 | 网络 | 方案与合同确认 网络施工 交付验收 |  |  |  |  | 
5 | 硬件采购 | 方案与合同确认 采购到货 软件预装 |  |  |  |  | 
6 | 项目上线及验收 | 上线准备 系统上线 |  |  |  |  | 
• 整体项目分为2条主线（蓝图规 划， 设备物联采集） 以及3条支 线（网络 ，服务器 ，硬件采购） 推进；
• 从立项到实施验收预计4个月完 成。
4.2/ 实施规划安排| 罗尔科数字化项目推进计划
主线
支线
项目上线及验收
16
21
14
14
38
14
7
23
35
14
28
7
14
14
SHUY ILl nl《

## Slide 47
序号 | 流程 项目启动 实施准备 开发与测试 系统上线 项目验收 总结 | 准备/输出内容 | 格式
1 |  | 项目管理规定 | Word/纸质
2 |  | 项目大日程计划 | Excel/纸质
3 |  | 项目启动大会 | PPT
4 |  | 项目管理周报 | PPT
5 |  | 实施蓝图* | Word/纸质
6 |  | 每日计划 | Excel
8 |  | 每周计划 | Excel
9 |  | 功能新增变更表 | Word/纸质
10 |  | 测试任务书 | Word
11 |  | 功能权限配置清单 | Excel
12 |  | 物联说明书 | Word
13 |  | 软件功能使用作业指导书* | PPT/视频
14 |  | 上线确认单 | Word/纸质
15 |  | 上线说明会 | PPT
16 |  | 异常问题记录表 | Excel
17 |  | 物联验收单* | Word/纸质
18 |  | 项目验收单* | Word/纸质
19 |  | 总结大会 | PPT
4 .3/ 实施规划安排 | 项目交付材料清单汇总
SHUY ILl门l《

## Slide 48
罗尔科 | 总负责
领导层
1.资源配置
2.方向把控
3.评审蓝图
4.项目指导
项目管理层
1.确认实施范围
2.周月报告编制
3.跟踪项目进度
4.阶段交付物输出 5.实施蓝图确认
6.沟通协调资源 7.汇报项目风险
执行层
1.确认编制周计划 2.每日计划确认
3.调研业务流程
4.编写实施蓝图
5.设计开发原型
6.配置功能权限
7.上线交付测试
8.编制作业指导书 9.系统上线指导
10.异常反馈与沟通
4 .4/ 实施规划安排 | 项目组织成员
IE
实施顾问
采集
物联工程师
后端开发 IT工程师
物联
电气工程师
接口协议 IT工程师
软件测试 IT工程师
IE
实施顾问
界面设计 UI工程师
部署运维 IT工程师
罗尔科 | 项目小组
罗尔科 | 执行组长
品质保证部
待定
数益 | 项目经理
数益 | 总指导
制造部
待定
设备科
待定
计划部
待定
IT部
待定
SHUY ILl门l《

## Slide 49
IE+IT 双轮驱动企业降本提质增效
落地全球领先标杆工厂 汇聚众多一线资本资源

## Slide 50
最佳实践

## Slide 51
分类 | 对比分类 | 数益DFS优势点 | 传统MES
物联能力 | 自主研发的5G 智能终端 | 灵活的网络方案： 同时支持有线网络 、无线网络 、5G网络三种网络的使用方案， 根据不同场景灵活配备及使用 | 不支持5G网络方案（伪5G）
 |  | 灵活业务功能支持： 智能终端内置刷卡 、人脸识别进行人员权限的防错验证；外接扫码枪读取各类 二维码实现报工 、送检等关键业务 | 传统电脑工站式操作较多，刷卡 、人脸 识别需要依赖额外硬件；管理复杂稳定 性较差
 |  | 强采集能力： 支持市场上95%+工业设备，包括PLC 、CNC 、压铸机 、注塑机 、机器人等 | 一般没有终端 ，需要单独盒子满足采集 需求；数据无法直接和业务数据结合需 要后期单独处理关联应用
 | IOT平台 | OTA能力： 支持智能终端的远程监控及运维；方便直接监控现场所有终端的使用情况及可 以进行灵活的升级处理 | 无
扩展及 灵活性 | 多客户端支持 | 支持多端登录： PC端 、安卓系统收集 ，ios系统手机 、PDA 、Pad 、安卓电视 、安卓手表 | ios系统不支持 、安卓手表不支持
 | 多工厂扩展能力 | 支持多工厂部署： 内置多租户软件结构设计，适用于集团式多工厂业务的集中业务管理模式 | 无
 | 多语言扩展能力 | 不同语言一件切换： 内置不同语言词库管理能力，可以支持多种语言词库翻译，一件切换语言，支 持跨国业务的扩展 | 无
平台能力 | 可视化平台（ 0 代码平台） | 自主制作报表/看板： 内置多种标准数据集，支持通过拖拉拽的方式实现报表 、看板的相对自主开发 | 不支持
 | 数据对接平台 （接口平台） | 灵活的数据对接平台： 可以连接不同数据库 、API接口， 自主定义数据对接流向及设定对接的频次等， 实现和其他软件数据的灵活接入和返回；少量开发投入，数据对接效率较高 | 不支持，依赖大量人工定制开发，周期 较长效率较低
 | 系统运维能力 | 部署升级，全自动化，免运维 。 系统高可用，挂个服务器不影响使用 。 | 
数益DFS与传统MES软件对比优势

## Slide 52
分类 | 对比分类 | 数益DFS优势点 | 传统MES
实时数据 驱动 | 追溯能力 | 产品全追溯： 可以实现生产过程追溯 、质量信息 、工艺参数信息 、设备异常信息 、人员信息等多种生产要 素的信息追溯；追溯粒度更细，方便精准定位 | 可实现部分追溯，设备异常信息 、 工艺参数信息等缺失
 | 实时工艺超差自动 报警 | 基于采集的工艺参数超差预警： 1.系统配置不同工艺标准规则 2.采集工艺数据实现参数超差报警自动触发及后续的闭环处理流程 3.采集工艺参数变化与产品质量关联 | 不具备工艺参数超差报警的实时触 发能力
 | 质量闭环及锁定 | 检验闭环及锁机管理： 1.通过设备异常 、计划切换 、换班等4M变化点自动触发质量送检流程 2.待检任务触发的全流程管理（送检 、检验 、报告采集 、判定 、反馈） 3.基础不同的检验，控制计划触发对应的质检送检(时间 、业务功能层面) | 4M变化点较为依赖人工主动上报 ， 检验数据的采集缺失，结果无法直 接反馈现场并控制生产
 | 工艺质量大数据分 析能力 | 工艺质量大数据分析： 结合采集到的海量设备工艺数据及业务数据，通过不同优化类算法对采集到的工艺数据进行 进一步深度应用，提升质量水平 | 无
系统 操作性 | 人机交互 | 简单人机交互： 通过触屏终端，功能设计保留点击 、刷卡 、刷脸 、选择操作，复杂操作封装标准组件，减小 员工使用难度 | 依赖鼠标定位 、键盘打字等复杂使 用，难度较大
 |  | 操作流畅，报表数据快速查询 、导入导出 | 数据处理能力较弱，系统数据量变 大后系统使用卡顿
其他 | 管理范围 | 囊括仓储，计划 ，生产，质量 ，工艺等各个模块，一套系统实现全厂生产流程数字化管理 | 管控单一模块，各系统之间无法互 联互通，产生数据断点
数益DFS与传统MES软件对比优势

## Slide 53
SH WUYI L__l门l《
感谢观看， 期待合作
E. marketing@shuyilink.com
P. 400-100-8625
D. 宁波/上海/苏州/广州/济南